| Заказ № |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в договоре |  |  |
| Дата отгрузки |  |  |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 30._____.09.

на  изготовление передвижной мастерской ПАРМ-4784

1. Монтажная база						шасси, КамАЗ 43114-1029, УРАЛ 4320-1912-40

2. Кузов-фургон: с отопителем Планар 8Д, шт.                                                                         		1

3. Особенности кузов-фургона:

- цвет кузова – белый.

- окно глухое спереди кузова, шт.									1

- задняя дверь двухстворчатая с глухим окном, шт.							1

- окна глухие слева и справа по ходу движения, а/м, шт.				 			4

- окна с форточкой слева и справа по ходу движения, а/м, шт.					           	1

- люки, открывающиеся с каждой стороны кузова, шт.					            		1

- пол - доска хвойных пород S 30-40 мм, транслин.

- стены и потолок- утеплитель пенопласт, облицевать ДВПО  под цвет дерева светлых тонов

- лампа местного освещения (плафон 24V), шт.								4

- рундук с сидением, шт.											1

- ванна для мойки деталей, шт.										1

4. Стул слесаря с регулируемым размером по высоте, вращающийся.

5. Верстак слесарный с ящиками, шт.      								1

5.1 Верстак слесарный, шт.                                                                                                       		1

- тисы слесарные с размером губок не менее – 100 мм, шт.						1

- настольная лампа местного освещения, шт.								1

6. Оборудование для мех. обработки:

- токарно-винторезный станок JET мод BD-920W, шт.                                                                    		1

- наждачно-обдирочный двухсторонний станок (Ø шлиф круга 175 мм.), шт.				1

- настольно-сверлильный станок (Ø сверления до 20 мм.), шт.						1

7. Сварочное оборудование

- силовой генератор ЕG 202,7 с блоком управления №173,  шт.                                          			1

- выпрямитель ВД-313, шт.										1

- кабель сварочный, м.											2х15

- электрододержатель, шт.										1

- щиток сварщика наголовный, шт.									1

- ящик для электродов, шт.										1

8. Газорезательное оборудование:

- крепление для кислородного баллона, шт.						            		1

- крепление для пропанового баллона, шт.								1

- кислородный баллон, шт.										1

- пропановый баллон, шт.										1

- редуктор кислородный и пропановый, шт.							        по 1

- резак, горелка, шт.										        по 1

- рукав для кислорода и пропана, м.									2х15

9. Установить кран-укосину с талью ТРШП-0.5-3, шт.							1

10. Дополнительное оборудование и инструменты:

- над дверью установить фару – искатель, шт.								1

- комплект для нарезания резьбы:

- наборы плашек, к-т.											1

- набор метчиков, к-т.											1

- наборы свёрл, к-т.											1

- воротки для плашек, шт.										1

- воротки для метчиков, шт.										1

- комплект ремонтный:

- комплект инструмента «Прогресс», шт.									1

- набор головок, к-т.											1

- набор гаечных ключей, к-т.										1

- ключ разводной, шт.											1

- средства безопасности:

- огнетушитель углекислотный, шт.									1

- знак аварийной остановки, шт.										2

- башмаки противооткатные, шт.										2

- штырь заземления, шт.                                                                                                             		1

11. Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от –40С до +40С

12.  Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД.