| Заказ № |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Кол-во в договоре |  |  |
| Дата отгрузки |  |  |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 30._____.07

на изготовление  транспортного средства с краном-манипулятором – ГПА .

(с правом перевозки 6-и. человек) категория  С

1. Монтажная база: 			                               шасси  а/м  КамАЗ 43114, 43118

УРАЛ 4320-1922

2. Кабина кузова:

- цвет кузова – оранжевый

- основное отопление - отопитель Планар 4Д

- аварийное отопление - от системы ДВС.

- переговорное устройство,									1 шт.

- аварийный - вентиляционный люк, 								1 шт.

- окно размером не менее 500х700мм, 							1 шт.

- стол,													1 шт.

- рукомойник,											1 шт.

- сидения автобусное с ремнями безопасности для 3 чел.					1 к-т.

- сидения автобусное с ремнями безопасности для 3 чел.					1 к-т.

- вешалка для одежды										1 шт.

- внутренняя отделка кабины кузова – ДВПО (под цвет дерева светлых тонов)

3. Грузоподъемное устройство	 			    	 КМУ от 3,5 до 15,5  тн/м.

4. Грузовая платформа  с открывающимся правым  бортом.

5. Предусмотреть место для ДЗК .

6. Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от –40С до +40С.

7. Комплект документов для постановки на учет в органах ГИБДД и Госгортехнадзора.